## Slide 1: Contaminantes emergentes ¿Qué son y qué hacer?
Por: Dra. Minerva Villanueva Rodríguez
Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Químicas

## Slide 2: Tipos de contaminantes
Compuestos orgánicos sintéticos
Metales pesados
Desechos industriales
Colorantes
Agroquímicos
Productos de combustión
Residuos sólidos
RPBI
Contaminantes del agua, suelo, aire
Contaminante. Agente químico o físico que altera nocivamente las condiciones normales de una cosa o un medio.

## Slide 3: Destino de contaminantes
Plantas de tratamiento de agua residual
¿Es suficiente con este tratamiento?

## Slide 4
Contaminantes emergentes
Fármacos
Productos de uso personal
Pesticidas
Microplásticos
Hormonas
Nanopartículas
Retardantes de llama
Surfactantes
Drogas ilícitas
Plastificantes
Medios de contraste
Colorantes sintéticos

## Slide 5: Características
Detectados en concentraciones de ng/L – g/L.
La gran mayoría no cuenta regulación ambiental vigente.
Causan o pueden causar efectos negativos en organismos acuáticos.

## Slide 6: Casos relevantes
El diclofenaco es un analgésico común que se ha asociado a la desaparición de buitres blancos en India y Pakistán.
La población disminuyó más del 95% desde 1990.
Nature 427, 2004, 630-633

## Slide 7: Resistencia a antibióticos
Pueden favorecer el desarrollo de resistencia en microorganismos patógenos.
Es un fenómeno natural, aunque el uso indebido está acelerando el proceso.
Federigi et al. Environ Res. 263 (2024) 120075
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance

## Slide 8
Sustancia o mezcla desustancias que alteran el sistema endocrino causa efectos adversos.
Disruptores endocrinos
López-Velázquez et al. Environ Pol. 269 (2021) 116223
(Área Metropolitana de Monterrey)
Toxicidad
Esterilidad
Anticoncepción
Atrofia gonadal
Feminización
López-Velázquez et al. Environ Sci Poll Res. Vol 30 (2023) 30714–30726

## Slide 9: Microplásticos
Clasificación:
  Primarios y secundarios
  Microplásticos (<5 mm) y nanoplásticos (< 1 𝜇m)
Actualmente se consideran ubicuos
López-Velázquez et al., Regional Studies in Marine Science 70 (2024) 103381

## Slide 10: Métodos de tratamiento
Microbiológicos
Químicos
Procesos Avanzados de oxidación
Sistemas acoplados
Rapidez
Eficiencia
Riesgo
Costo

## Slide 11: Foto-Fenton
Video: Eliminación de azul de metileno en reactores tipo CPC (Dra. Norma Ramos, ITNL)

## Slide 12: Reducción de microplásticos
Reducir el consumo de plásticos
Considerar alternativas

## Slide 13: Reducción de fármacos y otros microcontaminantes cotidianos
Evitar automedicarse
Disponer correctamente medicamentos caducos
Considerar alternativas
Leer etiquetas

## Slide 14: Gracias!
Dra. Minerva Villanueva Rodríguez
Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Autónoma de Nuevo León
minerva.villanuevardr@uanl.edu.mx
https://lafeam.wordpress.com/